ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф. (4842)79-58-38, 79-58-19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования

сельского поселения «Деревня Шумятино»

Малоярославецкого района

Калужской области

на период с 2014 по 2024 год

Калуга, 2014

Содержание

Введение	7

Характеристика населенного пункта Сельское поселение «Деревня Шумятино».	8

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.	9

Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения  «Деревня Шумятино».	14

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино».	14

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	14

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	14

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	15

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	19

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	21

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».	21

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.	21

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.	22

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей и питьевой воды при ее производстве и транспортировке.	22

3.2. Территориальный годовой баланс подачи горячей и питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.	22

3.3. Структурный баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.	22

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	22

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.	23

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».	23

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей и питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	23

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	23

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).	24

3.10. Описание территориальной структуры потребителей горячей и питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	24

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей и питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.	25

3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей и питьевой воды, территориальный – баланс подачи горячей и питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов.	25

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	27

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	27

5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	27

5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	28

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	29

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	31

8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	31

Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования.  сельское поселение «Деревня Шумятино».	32

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».	32

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	32

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	32

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	33

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	33

1.5. О писание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	33

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	33

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	34

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	34

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.	34

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».	35

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	35

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	35

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	35

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	35

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	35

3. Прогноз объема сточных вод.	36

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	36

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	36

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	36

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	36

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	37

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	37

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	37

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	38

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	38

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	38

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	38

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	38

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	38

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	38

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	39

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	39

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	39

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	40

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	40

Графическая часть	41

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Шумятино» представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

– проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области;

– данные предоставленные организацией осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения «Деревня Шумятино»;

– техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Шумятино».

## Характеристика населенного пункта Сельское поселение «Деревня Шумятино».

Сельское поселение «Деревня Шумятино» расположено в северной части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Шумятино, находится в 7 км к западу от г. Малоярославец и в 70 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения общего пользования Москва-Малоярославец-Рославль. В состав сельского поселения «Деревня Шумятино» входят следующие населенные пункты: деревня Шумятино, деревня Заболотное, деревня Адлеровка, деревня Алехново, деревня Бородухино, деревня Величково, деревня Дубровка, деревня Игнатьевское, село Карижа, деревня Костино, деревня Панское, деревня Подольное, деревня Терентьево, деревня Трубицино, деревня Черкасово, деревня Чуркино, деревня Шубинка. Площадь сельского поселения составляет 7689 га, численность населения – 1053 человека.

Зона жилого назначения сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки.

На территории сельского поселения «Деревня Шумятино» централизованное холодное водоснабжение присутствует в следующих населенных пунктах: д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево, ФКУ ЗДП «Русичи».

На территории СП «Деревня Шумятино» расположены следующие учреждения культурно бытового обслуживания: Панская школа-интернат, 2 фельдшерско-акушерских пункта, дом культуры и 2 библиотеки.

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Территория сельского поселения «Деревня Шумятино» расположена в пределах Протвинской низины в зоне развития дочетвертичных палеодолин. Основы рельефа были заложены в дочетвертичное время. Современные долины рек Лужа и Корыжа наследуют древнюю глубокого заложения долину «Пра Оки» и ее притоков. Абсолютные отметки рельефа данной территории изменяются от 126,6 м, урез вод реки Лужа и до 210 м на севере сельского поселения, на водоразделе. Абсолютный перепад высот рельефа составляет 83,4 м. Относительные перепады высот рельефа по овражно-балочной сети составляют от 3-5 м в верховьях и до 20-25 м в устьевых частях. Относительные перепады высот по долине реки Лужа местами составляет 30-35 м.

В зависимости от геологического строения, характера рельефа, литологического состава пород и глубины залегания грунтовых вод на территории сельского поселения можно выделить семь географических ландшафтов:

– пологоволнистая слаборасчлененная моренная равнина;

– пологохолмистая, с западинами и плоскими участками озерноводноледниковых образований, слабо-среднерасчленная равнина;

– плоская, плосконаклонная среднерасчленённая водноледняковая равнина;

– плоская аллювиально-водноледниковая слаборасчлененная равнина, первая надпойменная терраса;

– плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек;

– придолинные покатые склоны в рыхлых отложениях четвертичного времени;

– овражно-балочная сеть (современная эрозионная сеть).

Климатические особенности.

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см, максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Лужа. На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Лужа, р. Корыжа, р. Талинка и др.

Река Лужа протекает по территории Износковского, Медынского, Малоярославецкого и Боровского районов, является правым притоком реки Протвы (бассейн реки Оки). Исток около деревни Зонино Износковского района. Длина реки составляет 159 км, площадь бассейна 1400 км². Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле - мае; размах колебаний уровня реки составляет 6,1 м. Замерзает в ноябре, реже — в декабре, вскрывается в апреле. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Протва. Основными притоками реки являются: р. Городянка (лв.), р. Корыжа (пр.), р. Перинка (пр.), р. Ксема (лв.), р. Выпрейка (пр.), р. Нига (пр.) и др. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Лужа составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Корыжа берёт начало у села Маклино Малоярославецкого района. Устье реки находится в 14 км по правому берегу реки Лужи. Длина реки составляет 10 км. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Протва. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны р. Аложа составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Подземные воды.

Основными водоносными горизонтами сельского поселения, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и производственных объектов являются протвинский, тарусско-михайловский и алексинский. Все они связаны с одноименными горизонтами известняков нижнего отдела каменноугольной системы.  Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренно жёсткие и жесткие с повышенным содержанием железа. Удельный дебит отдельных артезианских скважин колеблется от 0,3 м3/ч до 30,0 м3/ч.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации сельского поселения «Деревня Шумятино».

Местонахождение объекта.

Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Шумятино».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Система водоснабжения:

Капитальный ремонт водозаборных узлов расположенных в д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево (с возможностью установки на каждом водозаборном узле станции водоподготовки);

Замена изношенных участков сетей водоснабжения.

Система водоотведения:

Капитальный ремонт резервуара приемника д. Шумятино;

Сроки и этапы реализации схемы

- Срок разработки схемы водоснабжения и водоотведения до 2024 года.

- Срок реализации мероприятий приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения до 2023 года (первая очередь Генерального плана сельского поселения).

# Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения
 «Деревня Шумятино».

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино».

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав сельского поселения «Деревня Шумятино» входят следующие населенные пункты: деревня Шумятино, деревня Заболотное, деревня Адлеровка, деревня Алехново, деревня Бородухино, деревня Величково, деревня Дубровка, деревня Игнатьевское, село Карижа, деревня Костино, деревня Панское, деревня Подольное, деревня Терентьево, деревня Трубицино, деревня Черкасово, деревня Чуркино, деревня Шубинка.

Площадь сельского поселения составляет 7689 га, численность населения – 1053 человека.

Зона жилого назначения сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки.

На территории сельского поселения «Деревня Шумятино» централизованное холодное водоснабжение присутствует в следующих населенных пунктах: д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево, ФКУ ЗДП «Русичи». Система централизованного водоснабжения включает в себя 4 водозаборных узла расположенных в населенных пунктах сельского поселения.  Объекты водозабора и сети водоснабжения д. Шумятино и д. Терентьево состоят на балансе ООО «Шумятино», в д. Панское объекты водозабора и сети водоснабжения принадлежат Фонду имущества Калужской области. На территории ФКУ ЗДП «Русичи» объекты водозабора и сети водоснабжения принадлежат ФКУ ЗДП «Русичи». ООО «Шумятино» не имеет лицензии на водоснабжение и водоотведение населения и административных учреждений находящихся на территории сельского поселения.

### 1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории сельского поселения «Деревня Шумятино» системы централизованного водоснабжения отсутствуют в следующих населенных пунктах: деревня Заболотное, деревня Адлеровка, деревня Алехново, деревня Бородухино, деревня Величково, деревня Дубровка, деревня Игнатьевское, село Карижа, деревня Костино, деревня Подольное, деревня Трубицино, деревня Черкасово, деревня Чуркино, деревня Шубинка.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованное водоснабжение на территории сельского поселения имеется в д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево и ФКУ ЗДК «Русичи». Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды населения и организаций.

Водоснабжение населения и административных зданий д. Шумятино и 
д. Терентьево осуществляется от водозаборных узлов принадлежащих 
ООО «Шумятино», расположенных на территории населенных пунктов. Подача воды в систему централизованного водоснабжения осуществляется от двух артезианских скважин и двух  водонапорных башен рожновского типа. 
В д. Панское водоснабжение населения осуществляется от водозаборного узла принадлежащего Фонду имущества Калужской области и расположенного на территории населенного пункта (1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня). На территории ФКУ ЗДП «Русичи» водоснабжение корпусов, административных зданий и общежития осуществляется от двух артезианских скважин через станцию второго подъема.

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение населения и административно-бытовых зданий на территории СП «Деревня Шумятино» осуществляется от 4 водозаборных узлов. Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице №14.1.

Таблица №1.4.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборного узла муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Водозаборный узел д. Шумятино |
| 1. | Артезианская скважина |
| 1.1. | Местонахождение | Центр д. Шумятино |
| 1.2. | Год ввода в эксплуатацию | н/у |
| 1.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 1.3.1. | Марка | ЭЦВ-8-6,5-85 |
| 1.3.2. | Электрическая мощность | 3 кВт |
| 1.3.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 1.3.4. | Напор | 65 м |

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Водозаборный узел ФКУ ЗДП «Русичи» |
| 2. | Артезианская скважина №1 |
| 2.1. | Местонахождение | ФКУ ЗДП «Русичи» д. Панское |
| 2.2. | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 2.3 | Глубина | 85м |
| 2.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 2.4.1. | Марка | Sumoto |
| 2.4.2. | Электрическая мощность | 5.5 кВт |
| 2.4.3. | Производительность | 7,5 м3/час |
| 2.4.4. | Напор | 102м |
| 3. | Артезианская скважина №2 |
| 3.1. | Местонахождение | ФКУ ЗДП «Русичи» д. Панское |
| 3.2. | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 3.3 | Глубина | 71м |
| 3.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 3.4.1. | Марка | Sumoto |
| 3.4.2. | Электрическая мощность | 5.5 кВт |
| 3.4.3. | Производительность | 7,5 м3/час |
| 3.4.4. | Напор | 102м |
| Водозаборный узел д. Терентьево |
| 4. | Артезианская скважина |
| 4.1. | Местонахождение | Западная окраина д. Терентьево |
| 4.2. | Год ввода в эксплуатацию | н/у |
| 4.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 4.3.1 | Марка | ЭЦВ-5-6,5-80 |
| 4.3.2 | Электрическая мощность | 3 кВт |
| 4.3.3 | Производительность | 6,5 м3/час |
| 4.3.4. | Напор | 80 м |
| Водозаборный узел д. Панское |
| 5. | Артезианская скважина |
| 5.1. | Местонахождение | Южная окраина д. Панское |
| 5.2. | Год ввода в эксплуатацию | н/у |
| 5.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 5.3.1. | Марка | н/у |
| 5.3.2. | Электрическая мощность | н/у |
| 5.3.3. | Производительность | н/у |
| 5.3.4. | Напор | н/у |
| Станция второго подъема ФКУ ЗДП «Русичи» |
| 6. | Местонахождение | ФКУ ЗДП «Русичи» д. Панское |
| 6.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| 6.2. | Производительность | 36м3 |
| 6.3. | Подключенная нагрузка | 13м3 |
| № п/п | Наименование | Характеристика |
| 6.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 6.4.1 | Марка | PENTAIR |
| 6.4.2. | Электрическая мощность | 12,8 |
| 6.4.3. | Производительность | 156м3/сутки |
| 6.4.4 | Напор | 79,5м |
| 6.4.5. | Количество насосов | 3шт |

Также с системе водоснабжения ФКУ ЗДП «Русичи» для подачи воды потребителям используются 4 подземных резервуара чистой воды объемом 100м3 каждый.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На водозаборных узлах расположенных на территории СП «Деревня Шумятино» сооружения очистки воды отсутствуют.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На водозаборных узлах д. Шумятино и д. Терентьево подача воды в сеть осуществляется от двух артезианских скважин через водонапорную башню Рожновского типа, в д. Панское подача воды осуществляется напрямую от артезианской скважины. В ФКУ ЗДП «Русичи подача воды в сеть осуществляется от двух артезианских скважин через станцию второго подъема.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения СП «Деревня Шумятино» в системе водоснабжения населенных пунктов используются водопроводные сети выполненные из стали, чугуна и полиэтилена диаметром от 32 до 200мм. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 10091 м.

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, может привести к ухудшению качества питьевой воды (от повышенного содержания железа до различных форм бактериального заражения). ООО «Шумятино», являющаяся владельцем всех объектов водозабора и сетей водоснабжения на территории д. Шумятино и д. Терентьево, длительное время не обслуживает и не ремонтируют объекты централизованного водоснабжения находящиеся на территории вышеуказанных населенных пунктов.  Лицензия на предоставление услуг по централизованному водоснабжению у вышеуказанной организации отсутствует. На момент разработки схемы водоснабжения Администрацией сельского поселения ведется подготовка к судебному заседанию, для признания объектов и сетей водоснабжения на территории 
д. Шумятино и д. Терентьево бесхозяйными.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основной технической проблемой, влияющей на качество водоснабжения потребителей в системе водоснабжения д. Шумятино, д. Терентьево и 
д. Панское, является неудовлетворительное состояние сетей водоснабжения, отсутствие контроля за качеством подаваемой в сеть воды (необходимые лабораторные исследования не проводятся). Состояние водонапорной башни в д. Панское – аварийное. Причиной возникновения данных проблем является отсутствие эксплуатирующей организации (имеющей соответствующие разрешительные документы). Все неисправности и аварии в системе водоснабжения, вышеуказанных населенных пунктов, на момент разработки схемы водоснабжения, устраняются за счет средств и силами населения (абонентов).

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

К централизованной системе горячего водоснабжения в СП «Деревня Шумятино» подключены только корпуса и административные здания принадлежащие ФКУ ЗДП «Русичи». У остальных потребителей СП «Деревня Шумятино» централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

### 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Все объекты системы централизованного водоснабжения расположенные в д. Шумятино и д. Терентьево принадлежат ООО «Шумятино», в д. Панское все объекты системы централизованного водоснабжения принадлежат Фонду имущества Калужской области. Все объекты систем централизованного водоснабжения ФКУ ЗДП «Русичи» принадлежат ФКУ ЗДП «Русичи». Информационные карты организаций приведены ниже.

Информационная карта ООО «Шумятино»

| ИНН | 4011013538 |
| --- | --- |
| КПП | 401101001 |
| ОГРН | 1044003800884 |
| ОКПО | 03641248 |
| Юридический адрес | 249060 Калужская область, Малоярославецкий р-он, д. Шумятино |
| Фактический адрес | 249060 Калужская область, Малоярославецкий р-он, д. Шумятино |
| Генеральный директор | Хотимский Дмитрий Владимирович |
| Телефон | 8(48431) 37-323 |

Информационная карта ФКУ ЗДП «Русичи»

| ИНН | 4011000176 |
| --- | --- |
| КПП | 401101001 |
| ОГРН | 1024000692242 |
| ОКПО | 08580037 |
| Юридический адрес | 249096 Калужская область, Малоярославецкий р-он, д. Панское |
| Фактический адрес | 249096 Калужская область, Малоярославецкий р-он, д. Панское |
| Генеральный директор | Доможиров Валерий Константинович |
| Телефон | 8(48431)3-72-30; 3-72-91 |

Информационная карта Фонд имущества Калужской области

| ИНН | 4000000216 |
| --- | --- |
| КПП | 401101001 |
| ОГРН | 1024001188991 |
| ОКПО | 22892631 |
| Юридический адрес | 248000 Калужская область, г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5 |
| Фактический адрес | 248000 Калужская область, г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5 |
| Директор | Мазина Нина Алексеевна |
| Телефон | 8(4842) 57-48-27 |

## 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».

Существующие системы водоснабжения сельского поселения обеспечивают в полной мере нужды потребителей. Для повышения качества воды подаваемой в систему централизованного водоснабжения необходимо рассмотреть возможность реализации следующих вариантов:

– капитальный ремонт водозаборных узлов расположенных в д. Шумятино, 
д. Панское, д. Терентьево (с возможностью установки на них станций водоподготовки);

– замена изношенных участков сетей водоснабжения.

Для повышения надежности системы централизованного водоснабжения и обеспечения резервов для подключения новых потребителей необходимо своевременно осуществлять модернизацию устаревшего оборудования.

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования планируется увеличение численности населения сельского поселения «Деревня Шумятино» и как следствие не только сохранение, но и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджей, секционной, различной этажности, блокированной). Для подключения к системе централизованного водоснабжения новых потребителей необходимо обеспечение резерва мощности водозаборных сооружений. Основной упор при развитии системы водоснабжения сельского поселения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределения воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды. Для снижения потерь воды необходимо провести замену изношенных участков водоснабжения на территории следующих населенных пунктов:

– д. Шумятино;

– д. Терентьево;

– д. Панское.

## 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.

### 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей и питьевой воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс подачи и реализации воды в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское и ФКУ ЗДП «Русичи» не представляется возможным составить ввиду отсутствия необходимой информации.

### 3.2. Территориальный годовой баланс подачи горячей и питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Шумятино» имеется на территории 3 населенных пунктов и включает в себя 4 водозаборных узла принадлежащих ФКУ ЗДП «Русичи», ООО «Шумятино» и «Фонду имущества Калужской области». Баланс подачи и реализации воды не представлен, ввиду отсутствия информации от водоснабжающих организаций.

### 3.3. Структурный баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов не может быть составлен ввиду отсутствия информации от организаций, которым принадлежат объекты водоснабжения на территории сельского поселения «Деревня Шумятино».

### 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведений о фактическом потреблении населением питьевой воды, организации которым принадлежат объекты водоснабжения на территории сельского поселения «Деревня Шумятино», не предоставили.

### 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

Приборы учета на водозаборных узлах СП «Деревня Шумятино» отсутствуют. У абонентов сельского поселения приборы учета потребляемой питьевой воды отсутствуют.

### 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».

На основании данных, предоставленных водоснабжающими организациями, резерв мощности систем водоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино» определить не представляется возможным. Решение о необходимости строительства новых водозаборных узлов в СП «Деревня Шумятино» должно быть принято только после определения фактического дебета артезианских скважин на территории сельского поселения.

### 3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей и питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогноз потребления питьевой воды населением не может быть составлен т. к. водоснабжающие организации сельского поселения «Деревня Шумятино» не предоставили необходимую для расчетов информацию.

### 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Закрытые системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

### 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).

Баланс о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды СП «Деревня Шумятино» в соответствии с нормами СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) не может быть составлен т. к. организации которым принадлежат объекты водоснабжения на территории сельского поселения «Деревня Шумятино» не предоставили необходимую для расчетов информацию.

### 3.10. Описание территориальной структуры потребителей горячей и питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Централизованная система водоснабжения на территории сельского поселения имеется в д. Шумятино, д. Терентьево, д. Панское. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды населения и организаций.

Система централизованного водоснабжения включает в себя: четыре водозаборных узла расположенных в населенных пунктах сельского поселения.

На территории сельского поселения услуги по централизованному водоснабжению предоставляет ООО «Шумятино» (д. Шумятино, д. Терентьево) и ФКУ ЗДП «Русичи» (ФКУ ЗДП «Русичи»).

### 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей и питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов не может быть составлен т. к. водоснабжающие организации сельского поселения «Деревня Шумятино» не предоставили необходимую для расчетов информацию.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).

Анализ потерь воды в системе водоснабжения организациями, которым принадлежат объекты водоснабжения на территории СП «Деревня Шумятино», не проводился.

### 3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей и питьевой воды, территориальный – баланс подачи горячей и питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов.

Перспективный баланс подачи и реализации питьевой воды на территории СП «Деревня Шумятино» не может быть составлен так как организации которым принадлежат объекты водоснабжения не предоставили необходимую информацию.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении горячей и питьевой воды и величины потерь горячей и питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей и питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

На основании данных, предоставленных водоснабжающими организациями, резерв мощности систем водоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино» определить не представляется возможным. Решение о необходимости строительства новых водозаборных узлов в СП «Деревня Шумятино» должно быть принято только после определения фактического дебета артезианских скважин на территории сельского поселения.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

На момент разработки схемы водоснабжения на территории СП «Деревня Шумятино» организации, которые могут быть наделены статусом гарантирующей организации, отсутствуют. Гарантирующая организация (организации) должна быть определена после определения собственников (где необходимо) и назначения эксплуатирующих организаций.

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Основной проблемой системы централизованного водоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино» является длительное отсутствие эксплуатирующей организации, ввиду чего объекты водоснабжения и водопроводные сети находящиеся на территории д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.  В настоящей схеме водоснабжения предлагаются следующие варианты повышения надежности и качества водоснабжения населения д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево:

– капитальный ремонт водозаборных узлов расположенных в д. Шумятино, д. Панское, д. Терентьево (с возможностью установки на каждом водозаборном узле станции водоподготовки)

– замена изношенных участков сетей водоснабжения;

В разделе 6 настоящей схемы приведены объемы капитальных вложений, необходимых для реализации данных мероприятий.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены, вследствие чего, промывные воды отсутствуют.

### 5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены. Для повышения надежности и качества централизованного водоснабжения абонентов сельского поселения «Деревня Шумятино» в настоящей схеме предусмотрены несколько вариантов решения данной проблемы, которые отображены в главе 4 настоящей схемы. В случае если в проектах по реализации вышеуказанных мероприятий по повышению надежности систем водоснабжения населения будет предусмотрена станция водоподготовки, необходимо обеспечить условия, соответствующие правилам хранения химических реагентов, а также условия предотвращающие загрязнение окружающей среды.

## 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В разделе 4 схемы водоснабжения приведены мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения сельского поселения «Деревня Шумятино». Объем капитальных вложений, необходимых для реализации данных мероприятий, приведен в таблице 5.1.1.

,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2014 год еще не утвержден);

N – общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 6.1.1.

Расчет затрат денежных средств на

капитальный ремонт водозаборных узлов.

| № п/п | Наименование | Цена, тыс.руб. | Количество, шт. | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт водозаборных узлов (с возможностью строительства станций водоподготовки) | Стоимость мероприятия будет определена при разработке заказчиком проекта |

Таблица 6.1.2.

Расчет затрат денежных средств на

замену изношенных участков сетей водоснабжения.

| Перечень работ по реализации программы | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоснабжения | До 2023 | Обеспечение качества водоснабжения населения | Стоимость мероприятия будет зависеть от протяженности подлежащих замене участков сетей водоснабжения |

## 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Таблица 7.1.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам. Капитальный ремонт водозаборных узлов. Замена изношенных участков сетей водоснабжения. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования, контроль запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Замена изношенных участков сетей водоснабжения. Контроль за состоянием трубопроводов, установка приборов учета воды у абонентов. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Инвестиционная программа отсутствует. |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы, бесхозяйных сетей водоснабжения не выявлено.

# Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования. 
сельское поселение «Деревня Шумятино».

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».

### 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

На территории сельского поселения система централизованного водоотведения имеется в д. Шумятино, д. Панское и ФКУ ЗДП «Русичи». В д. Шумятино канализирована только улица Молодежная. Система водоотведения д. Шумятино состоит из самотечного коллектора – 557м, по которому стоки транспортируются в отстойник, а затем по мере заполнения откачиваются. В д. Панское канализирована только улица Юбилейная. Система водоотведения д. Панское состоит из самотечного коллектора – 574м, по которому стоки транспортируются в отстойник, а затем по мере заполнения откачиваются Система водоотведения ФКУ ЗДП «Русичи» состоит из самотечного коллектора – 1496м, по которому стоки транспортируются на канализационную насосную станцию (КНС), с КНС по напорному коллектору – 727м стоки транспортируются на очистные сооружения.

### 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Канализационные сети, КНС и очистные сооружения биологической очистки расположенные на территории ФКУ ЗДП «Русичи» введены в эксплуатацию в 1988 году. Сброс стоков из очистных биологической очистки производится в водоем приемник. Все объекты водоотведения расположенные на территории ФКУ ЗДП «Русичи» находятся в удовлетворительном состоянии.

В д. Шумятино и д. Панское все объекты водоотведения введены в эксплуатацию в 80-х годах и находятся в удовлетворительном состоянии.

### 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На всей территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино» централизованная система водоотведения имеется в 
д. Шумятино, д. Панское и ФКУ ЗДП «Русичи». Все стоки д. Шумятино и д. Панское транспортируются по самотечному коллектору в стационарные хранилища из которых откачиваются ассенизатором по мере их заполнения, стоки ФКУ ЗДП «Русичи» транспортируются по самотечному коллектору на КНС а затем по напорному коллектору на очистные сооружения. В остальных населенных пунктах сельского поселения система централизованного водоотведения отсутствует.

### 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В очистных сооружениях ФКУ ЗДП «Русичи» утилизация осадков сточных вод производится на полигон ТБО, согласно ГОСТ Р 54535-2011. В д. Шумятино и д. Панское утилизация осадков сточных вод не производится ввиду их отсутствия.

### 1.5. О писание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения СП «Деревня Шумятино» в системе водоотведения сельского поселения используются самотечные коллекторы диаметром от 100 до 200мм. От КНС до очистных сооружений на территории ФКУ ЗДП «Русичи» проложены напорные коллекторы.

### 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Безопасность и надежность систем водоотведения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирование и экологическую безопасность процесса утилизации стоков. На момент разработки схемы водоотведения состояние канализационных коллекторов, а также объектов хранения (в д. Панское) и очистки сточных вод оценивается как удовлетворительное. Состояние резервуара для хранения сточных вод в 
д. Шумятино требует проведения капитального ремонта. Для обеспечения дальнейшей безопасности и надежности функционирования системы водоотведения необходимо производить своевременное обслуживание и ремонт объектов водоотведения, обеспечить соблюдение предусмотренных в нормах санитарных зон.

### 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Все стоки д. Шумятино и д. Панское транспортируются в самотечном коллекторе в стационарные хранилища из которых откачиваются по мере их заполнения.  Стоки ФКУ ЗДП «Русичи» транспортируются в самотечном коллекторе на КНС, затем по напорному коллектору в очистные сооружения, а после очистки в водоем приемник. Очистные сооружения ФКУ ЗДП «Русичи» введены в эксплуатацию в 1988 году, оборудование очистных сооружений находится в исправном состоянии.  Для обеспечения надежности и качества очистки сточных вод следует своевременно проводить обслуживание оборудования очистных сооружений.

### 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Перечень территорий муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино» не обхваченных централизованной системой водоотведения:

деревня Заболотное, деревня Адлеровка, деревня Алехново, деревня Бородухино, деревня Величково, деревня Дубровка, деревня Игнатьевское, село Карижа, деревня Костино, деревня Подольное, деревня Трубицино, деревня Черкасово, деревня Чуркино, деревня Шубинка.

### 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

В настоящее время системы водоотведения сельского поселения «Деревня Шумятино» находятся в удовлетворительном состоянии.

## 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино».

### 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Все стоки, поступающие в централизованную систему водоотведения 
ФКУ ЗДП «Русичи» транспортируются в самотечном коллекторе на КНС, а затем по напорному коллектору на очистные сооружения. Учет сточных вод производится по нормативу. В д. Шумятино и д. Панское стоки транспортируются по самотечным коллекторам на стационарные хранилища из которых откачиваются по мере их заполнения. Учет сточных вод не производится.

### 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

### 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы учета стоков у потребителей не установлены.

### 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Баланс поступления сточных вод не может быть составлен т. к. организации на балансе которых стоят системы водоотведения сельского поселения не предоставили информацию.

### 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Прогнозный баланс поступления сточных не могут быть составлены т. к. организации на балансе которых стоят системы водоотведения сельского поселения не предоставили информацию.

## 3. Прогноз объема сточных вод.

### 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В настоящий момент, учет сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения ФКУ ЗДП «Русичи» производится по нормативу. Сведения о существующих и планируемых абонентах, с указанием расчетной нагрузки не могут быть рассчитаны т. к. организации на балансе которых стоят системы водоотведения сельского поселения не предоставили информацию.

### 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Все стоки, поступающие в централизованную систему водоотведения 
ФКУ ЗДП «Русичи» транспортируются в самотечном коллекторе на КНС, а затем по напорному коллектору на очистные сооружения. Учет сточных вод производится по нормативу. В д. Шумятино и д. Панское все стоки транспортируются по самотечным коллекторам на стационарные хранилища из которых откачиваются по мере их заполнения. Учет сточных вод не производится.

### 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Данные о мощности очистных сооружений организации, на балансе которых стоят очистные сооружения, не предоставили.

### 3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ резервов мощности очистных сооружений сельского поселения «Деревня Шумятино» невозможно определить т. к. организации на балансе которых состоят очистные сооружения не предоставили.

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Развитие системы централизованного водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино» заключается в обслуживании и поддержании в исправном состоянии существующих канализационных коллекторов и объектов хранения и очистки сточных вод. В д. Шумятино необходимо произвести капитальный ремонт стационарного хранилища сточных вод. Строительство новых сетей и объектов водоотведения на территории сельского поселения не планируется. Основными принципами и задачами развития системы централизованного водоотведения являются:

– повышение надежности системы водоотведения;

– снижение сброса загрязняющих веществ в водоемы приемники;

– обеспечение централизованной системой водоотведения максимального количества абонентов.

Перечень мероприятий направленных на решение приведенных выше задач приведен в разделе 4.2.

### 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица 4.2.1.

Перечень мероприятий по развитию

централизованной системы водоотведения муниципального образования

сельское поселение «Деревня Шумятино».

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт резервуара-приемника для хранения сточных вод в д. Шумятино | до 2023г. |

### 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Капитальный ремонт очистных резервуара-приемника для хранения сточных вод в д. Шумятино необходим для предотвращения попадания сточных вод в почву, а также для обеспечения приема сточных вод от вновь подключаемых абонентов (в случае наличия заявок на подключение).

### 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Строительство новых объектов водоотведения на территории сельского поселения «Деревня Шумятино» не планируется.

### 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Строительство новых объектов водоотведения на территории сельского поселения «Деревня Шумятино», с применением систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения не планируется, внедрение вышеперечисленных технологий на существующих объектах водоотведения также не планируется.

### 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Строительство новых объектов водоотведения на территории сельского поселения «Деревня Шумятино» не планируется.

### 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки, производительностью от 0,2 до 5,0 тыс.м3/сутки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 должна составлять 200 м.

### 4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Строительство новых объектов водоотведения на территории сельского поселения «Деревня Шумятино» не планируется.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Для предотвращения загрязнения почв сточными водами в схеме водоотведения запланирован капитальный ремонт резервуара-приемника в 
д. Шуматино.

### 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

При соблюдении требований ГОСТ Р 54535-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на полигонах» осадки сточных вод могут быть утилизированы на полигон ТБО. Также, если осадки сточных вод соответствуют требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» их можно использовать в качестве удобрений в сельском хозяйстве.

## 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В разделе 4 схемы водоотведения переведены мероприятия по капитальному ремонту резервуара-приемника сточных вод в д. Шумятино. Приблизительный расчет затрат на внедрение данного мероприятия приведен в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

Расчет затрат денежных средств

на реализацию приведенных в схеме мероприятий.

| № п/п | Наименование | Цена, тыс.руб. | Количество, шт. | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт резервуара-приемника сточных вод в д. Шумятино. | Стоимость мероприятия должна быть определена при разработке заказчиком проектной документации. |

## 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | Капитальный ремонт резервуара-приемника в д. Шумятино. Своевременное обслуживание и ремонт канализационных коллекторов и объектов водоотведения. |
| Показатели качества обслуживания абонентов. | Капитальный ремонт резервуара-приемника в д. Шумятино. Своевременное обслуживание и ремонт канализационных коллекторов и объектов водоотведения. Обеспечение возможности для подключения новых абонентов. |
| Показатели качества очистки сточных вод | Своевременное обслуживании и ремонт очистных сооружений ФКУ ЗДП «Русичи». |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | Повышение эффективности использования электроэнергии на цели транспортировки сточных вод может быть достигнуто путем контроля за исправным состоянием насосного оборудования, применением систем частотного регулирования (где это необходимо) |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод | Инвестиционная программа отсутствует. |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящий момент бесхозяйных объектов и сетей водоотведения на территории СП «Деревня Шумятино» не выявлено.

# Графическая часть